ПРОЕКТ

Галузева Рада при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»

з розробки професійних стандартів і професійних кваліфікацій

у вугільно-промисловому

комплексі

Професійний стандарт

ГРОЗ

(позначення стандарту)

гірник очисного забою

# Паспорт професійного стандарту

## Основна мета виду професійної діяльності

Комплекс робіт з очисного виймання корисної копалини. Керує гідросистемою під час пересування секцій механізованого кріплення й конвеєра. Монтаж та демонтаж, перенесення обладнання в зоні очисного вибою і прилеглих до лави виробок.

## Кваліфікаційний рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій - III

Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК009: 2010):

| Секція В | Добувна промисловість та розробка кар’єрів | Розділ 05 | Видобування кам’яного і бурого вугілля | Група 05.1 Клас 05.10 | Видобування кам’яного вугілля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Назва професійної діяльності (код КП ДК 003: 2010):

| Розділ | Підрозділ | Підклас |
| --- | --- | --- |
| 7 | 71 | 711 |
| Кваліфіковані робітники з інструментом | Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві | Гірники, вибуховики, різальники каменю та каменотеси |

Узагальнена професія: нема

Професія (назва та код КП ДК 003: 2010): Гірник очисного забою 7111 (11715)

Вимоги до державної сертифікації: підлягає сертифікації

Назви типових посад:

| Освітньо-кваліфікаційний рівень: Кваліфікований робітник Гірник очисного забою | 5-6 розряди | Стаж підземної роботи за 3 розрядом не менше 1 року | Кваліфікаційна атестація: - виконання кваліфікаційної пробної роботи - тестування з теоретичного курсу |
| --- | --- | --- | --- |

# Загальна інформація з професії

## Місце в структурі виробничого підприємства

## Підпорядковується:

## гірничому майстру;

## механіку;

## начальнику дільниці.

## Працює під керівництвом:

## бригадира;

## ланкового.

## Може ставити завдання:

## учневі,

## стажисту.

## Місце роботи (цех, дільниця).

## Дільниці:

## видобувні.

## Виробки:

## очисні вибої;

## прилеглі до очисних.

## Умови праці

## Робота під землею

## Режим роботи:   4-змінний по 6 годин.

## Входить до складу: 	бригади, ланки.

## Шкідливі умови праці

## підземні умови;

## шум;

## вібрація;

## запиленість повітря;

## порушення температурного режиму.

## Засоби індивідуального захисту

## рукавиці;

## окуляри;

## саморятівник;

## протипиловий респіратор;

## бервуха;

## спецодяг;

## спецвзуття;

## каска;

## перев’язувальний пакет.

# Вимоги до працівника

## Формальні вимоги

## Стать:		чоловіча

## Вік:		           18 років і старше

## Освіта:		повна середня освіта

## Психофізіологічні особливості

## уважність;

## зорова і слухова пам’ять;

## стресостійкість;

## орієнтація в замкнутому просторі;

## фізична витривалість і сила;

## швидка реакція на аварійні сигнали.

## Документи, що підтверджують кваліфікацію

## Свідоцтво за професією «Гірник очисного забою»

## Особливі умови допуску до самостійної роботи

## До самостійної роботи допускаються працівники, які:

## пройшли медичний огляд і придатні за станом здоров’я;

## мають відповідні професійну освіту і свідоцтво за професією;

## пройшли інструктажі з безпечного виконання робіт;

## пройшли стажування (під час переходу з дільниці на дільницю), строк стажування визначає керівник підрозділу, але не менше 5-ти робочих змін.

# Навчання та професійне зростання

## 3.1. Навчання

## Професійне навчання проводиться у таких формах: перепідготовка, підвищення кваліфікації.

Підготовка

| На розряд | Умови допуску до навчання | Умови присвоєння розряду |
| --- | --- | --- |
| Робітник 3 розряду (Учень) | Гірник очисного забою 5 розряду | Наявність повної середньої освіти Досвід підземних робіт не менше 1 року | Виконання кваліфікаційної пробної роботи Складання іспитів шляхом тестування |

Підвищення кваліфікації із підвищенням розряду

| Із розряду | На розряд | Умови допуску до навчання | Умови підвищення розряду |
| --- | --- | --- | --- |
| Гірник очисного забою 5 розряду | Гірник очисного забою 6 розряду | Наявність свідоцтва з професії «Гірник очисного забою» 5 розряду Практичний досвід роботи не менше 1 року за 5 розрядом | Виконання кваліфікаційної пробної роботи Складання іспитів шляхом тестування |

Підвищення кваліфікації без підвищення розряду

## Проходить на виробництві обов’язкове підвищення кваліфікації в межах професії без підвищення розряду з періодичністю 1 раз на 5 років.

Спеціальне навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці.

Під час виконання робіт підношувача вибухових матеріалів, помічника майстра-підривника потрібне додаткове навчання на курсах цільового призначення й інструктаж та одержання згоди на виконання робіт органу внутрішніх справ.

## 3.2. Професійне зростання

Працівник може пройти перепідготовку за професіями:

| Професія | Умови допуску до навчання | Форма навчання |
| --- | --- | --- |
| Майстер-підривник | Досвід підземних робіт не менше 2 років | Із відривом від виробництва |
| Машиніст гірничих виїмкових машин | Досвід підземних робіт не менше 1 року |  |
| Прохідник |  |  |
| Електрослюсар підземний |  |  |

# Нормативна база діяльності

## Нормативні документи, що регулюють діяльність

## Правила безпеки у вугільних шахтах

## Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

## Правила технічної експлуатації вугільних шахт

## Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників — Добувна промисловість — частина 1, Краматорськ 2010 р.

## Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України

## Відомчі та корпоративні накази й інструкції з техніки безпеки, охорони праці та технології виконання робіт

## Інструкції з експлуатації технологічного обладнання

## Правила внутрішнього трудового розпорядку

## Стандарти, стандартні положення та інші нормативні матеріали, що забезпечують професійну діяльність.

## Умови зайнятості, рівень соціального захисту

Робота: 	30 годин на тиждень

Відпустка:	основна - 30 календарних днів, додаткова – згідно з умовами підприємства.

Соціальні гарантії зафіксовані в Колективному договорі підприємства.

# Перелік кластерів трудових функцій

Спеціальні трудові функції

| Код Кластера | Код трудової функції | Найменування | Розряд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 6 |
| ГРОЗ — 1 | Роботи з очисного виймання корисної копалини |  |  |
|  | ГРОЗ — 1.1 | Приведення вибою в безпечний стан і підготування лінії очисного вибою до виймального циклу | + | + |
|  | ГРОЗ — 1.2 | Надання допомоги в керуванні гірничо-виймальними комбайнами | + | + |
|  | ГРОЗ — 1.3 | Надання допомоги в керуванні стругами | - | + |
|  | ГРОЗ — 1.4 | Кріплення очисного вибою | + | + |
|  | ГРОЗ — 1.5 | Кріплення сполучення очисного вибою із прилеглими виробками | + | + |
|  | ГРОЗ — 1.6 | Пересування конвеєра | + | + |
|  | ГРОЗ — 1.7 | Проведення ніш і берм | + | + |
| ГРОЗ — 2 | Роботи з проведення нарізних виробок |  |  |
|  | ГРОЗ — 2.1 | Проведення печей, просіків, розрізів лав, монтажних камер | + | + |
|  | ГРОЗ — 2.2 | Буріння шпурів для зміцнення масиву | + | + |
|  | ГРОЗ — 2.3 | Виймання корисної копалини відбійним молотком під час проведення гезенків, печей і просіків на похилих пластах. Обслуговування та ремонт відбійних молотків | - | + |
| ГРОЗ — 3 | Закладні роботи. Зведення бутової смуги | + | + |
| ГРОЗ — 4 | Експлуатація скребкових конвеєрів |  |  |
|  | ГРОЗ — 4.1 | Нарощування (скорочення) конвеєрів | + | + |
|  | ГРОЗ — 4.2 | Обслуговування та ремонт конвеєрів | + | + |
| ГРОЗ — 5 | Обслуговування та ремонт секцій механізованого кріплення і кріплення сполучення | + | + |
| ГРОЗ — 6 | Доставляння матеріалів та обладнання | + | + |

Наскрізні трудові функції

| Код Кластера | Код трудової функції | Найменування | розряд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-6 |
| СФ-1 | Дотримання норм і правил з охорони праці та промислової безпеки | + |
|  | СФ-1.1 | Дотримання правил безпеки у вугільних шахтах | + |
|  | СФ-1.2 | Дотримання заходів пожежної безпеки, пилогазового режиму та правил поведінки в разі аварії | + |
|  | СФ-1.3 | Дотримання законодавчих і внутрішньокорпоративних вимог з охорони праці та промислової безпеки | + |
|  | СФ-1.4 | Дотримання вимог Положення про табельний облік, нарядну систему і правил внутрішнього трудового розпорядку | + |
| СФ-2 | Надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | + |

# Опис трудових функцій

| ГРОЗ — 1.1 | Приведення вибою в безпечний стан і підготування лінії очисного вибою до виймального циклу |
| --- | --- |
| Основні трудові дії: перевірка стану систем зрошення, пожежогасіння, розподілу повітря; підготування ручного інструменту; перевірка стану механізованого та індивідуального кріплення в очисному вибої; оббирання відшарованих шматків породи покрівлі, прибирання породи на конвеєр або у вироблений простір; зачищення білявибійного простору після проходження комбайна; зачищення простору між секцією й конвеєром; зняття «присухи» (у стругових лавах); перевірка стану тягового ланцюга, гідромуфт, приводних зірок і ланцюгознімачів скребкового конвеєра. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: фізико-механічні властивості гірських порід; будова та правила безпечної експлуатації систем повітро- і водопостачання, зрошення; правила керування покрівлею і кріплення очисного вибою; технічні характеристики, будова та правила безпечної експлуатації механізованого кріплення; технічні параметри й вимоги безпечної експлуатації скребкових конвеєрів; будова та принцип дії гідромуфти; будова та правила безпечної експлуатації засобів малої механізації; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт; основи ощадливого виробництва. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: оббирання відшарованих шматків породи за допомогою довгомірного інструменту; визначення працездатності систем розподілу води, повітря, зрошення; зведення тимчасового кріплення; керування механізованим кріпленням і кріпленням сполучення; скорочення скребкового ланцюга й заміна відрізків ланцюга, непридатних до експлуатації; заміна скребків; застосування засобів малої механізації; читання технологічних і гідравлічних схем; дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання лісоматеріал пила, молот, лопата, ключі, монтувалка, оббирник засоби малої механізації |
| ГРОЗ— 1.2 | Надання допомоги в керуванні очисним комбайном |
| Основні трудові дії: участь у контролі за положенням виконавчого органу під час виймання корисної копалини; участь у заміні (огляді) різальних елементів, зрошувачів; формування дороги для проходження комбайна; пересування секцій слідом за проходженням комбайна; подання сигналів у разі порушень зарубування у вугільний пласт; участь у ремонті очисного комбайна; контроль за рухом шланга зрошення й кабелю, що живить комбайн (кабелепрокладача). Знання, необхідні для виконання трудових функцій: основи гідроприводу; технічні характеристики, будова та правила безпечної експлуатації очисних комбайнів; технологія виймання корисної копалини гірничо-виймальними комбайнами; будова гідросистеми кріплення; порядок пересування секцій слідом за проходженням комбайна; паспорт кріплення очисного вибою та керування покрівлею; порядок подавання сигналів під час виконання трудових дій; вимоги електробезпеки; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: контроль за положенням і роботою виконавчого органу; контроль положення та стану живильного кабелю і шланга системи зрошення очисного комбайна під час виймання корисної копалини; заміна (огляд) різальних елементів, зрошувачів; виконання допоміжних робіт із ремонту комбайна; підготовка ґрунту для проходження очисного комбайна; керування секціями механізованого кріплення; навантаження гірничої маси на вибійний конвеєр; дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання - ключі, монтувалка, оббирник, лопата очисний комбайн, скребковий конвеєр, високонапірні рукави |
| ГРОЗ — 1.3 | Надання допомоги в керуванні стругом |
| Основні трудові дії: контроль за положенням струга під час виймання корисної копалини; контроль стану й положення тягового ланцюга струга; зрив «земника» і «присухи» в разі необхідності; контроль за положенням гідродомкратів пересування секцій конвеєра; зачищення ґрунту для переміщення секцій механізованого кріплення; контроль за рухом шланга зрошення та кабелю (кабелепрокладача); подання сигналів; пересування приводних головок конвеєра і стругової установки в міру зняття стружок вугілля; участь у ремонті стругової установки; участь у заміні (огляді) різальних елементів, зрошувачів; підготування ніш; навантаження відбитої гірничої маси. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: основи гідроприводу; технічні характеристики, будова та правила безпечної експлуатації стругової установки; технологія виймання корисної копалини стругом; будова гідросистеми механізованого кріплення; порядок пересування секцій кріплення; будова, правила безпечної експлуатації скребкового конвеєра; будова та правила роботи відбійними молотками; порядок буріння шпурів під час ведення буропідривних робіт; паспорт кріплення очисного вибою та керування покрівлею; паспорт ведення буропідривних робіт; порядок подавання сигналів під час виконання трудових дій; вимоги електробезпеки; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: контроль за положенням і роботою струга; опускання «присухи» і зняття «земника»; контроль положення та стану живильного кабелю і шланга системи під час виймання корисної копалини; заміна (огляд) різальних елементів, зрошувачів; виконання допоміжних робіт із ремонту струга; підготовка ґрунту для засування скребкового конвеєра й секцій механізованого кріплення; керування секціями механізованого кріплення; пересування приводних головок конвеєра і стругової установки; подання світлових і звукових сигналів; навантаження гірничої маси на вибійний конвеєр; буріння шпурів згідно з паспортом ведення буропідривних робіт; відбиття гірничої маси за допомогою відбійного молотка; встановлення індивідуального кріплення; робота з використанням засобів малої механізації; дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання лісоматеріали, відрізки скребкового ланцюга, бурові штанги й коронки ключі, монтувалка, оббирник, лопата скребковий конвеєр, високонапірні рукави, відбійний молоток, електро- і пневмосвердла |
| ГРОЗ — 1.4 | Кріплення очисного вибою |
| Основні трудові дії: пересування секцій механізованого кріплення, кріплення білявибійного простору; зачищення ґрунту для пересування секції; руйнування ґрунту уздовж пересування кріплення за допомогою відбійного молотка; спостереження за цілістю кабелів і рукавів високого тиску; перенесення індивідуального кріплення та винесення посадкового кріплення; виконання комплексу буропідривних робіт для витягання затиснутого кріплення: огляд покрівлі та оббирання відшарованих шматків гірничої маси покрівлі та пласта, встановлення тимчасового дерев’яного кріплення, зволоження місця виконання буропідривних робіт, буріння шпурів, витягання затиснутого кріплення (стійки), перевірка справності кріплення (стійки), встановлення кріплення (стійки); виконання заходів у зонах гірничо-геологічного порушення пласта: анкерування порід покрівлі, очищення перекриттів секцій від породи, викладання дерев’яних клітей (накатів) на перекриттях секцій. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: основи гідроприводу; правила й методи керування покрівлею; призначення, правила експлуатації та технічна характеристика механізованого кріплення; послідовність дій під час пересування секцій механізованого кріплення; будова й послідовність дій під час встановлення індивідуального кріплення; будова і правила експлуатації відбійного молотка, ручних електро- і пневмосвердел, інших засобів малої механізації; порядок виконання буропідривних робіт; послідовність встановлення анкерного кріплення; паспорт кріплення очисного вибою; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: пересування секцій механізованого кріплення; кріплення очисного вибою індивідуальним кріпленням; забезпечення цілості кабелів і рукавів високого тиску під час пересування секцій механізованого кріплення; оббирання покрівлі та вугільного пласта; встановлення й витягання тимчасового кріплення; робота із застосуванням відбійного молотка, ручних електро- і пневмосвердел, інших засобів малої механізації; витягання й заміна затиснутого кріплення (стійок); зведення анкерного кріплення; робота з очищення перекриттів секцій від гірничої маси; влаштування клітей (накатів) на перекриттях секцій; навантаження гірничої маси на вибійний конвеєр; дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання лісоматеріал, анкерокомплекти, бурові штанги й коронки молот, клин, лопата, ключі гайкові, монтувалка, оббирник клинова стійка тертя, гідростійка, посадкова стійка наростального опору, відбійний молоток, ручне електро- або пневмосвердло |
| ГРОЗ — 1.5 | Кріплення сполучення очисного вибою із прилеглими виробками |
| Основні трудові дії: зведення органного кріплення; зачищення ґрунту від гірничої маси перед викладанням накатного костра; викладання накатного костра; розклинювання накатного костра між ґрунтом і покрівлею; монтаж-демонтаж тимчасового кріплення; пересування механізованого кріплення сполучення; кріплення сполучень за технічним паспортом. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: технологія й послідовність дій під час кріплення сполучення; основи гідроприводу; будова й порядок встановлення тимчасового кріплення різних типів; будова та правила безпечної експлуатації механізованого кріплення сполучення; будова та правила безпечної експлуатації засобів малої механізації; паспорт кріплення сполучення; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: зведення органного кріплення; викладання накатного костра; робота з теслярським інструментом; керування механізованим кріпленням сполучення; навантаження гірничої маси на вибійний конвеєр; робота із застосуванням засобів малої механізації; дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання лісоматеріал, анкерокомплекти молот, клевак, пила, лопата, оббирник, сокира відбійний молоток, ручне електро- або пневмосвердло |
| ГРОЗ — 1.6 | Пересування конвеєра |
| Основні трудові дії: зачищення простору перед приводними станціями; витягання стійки аркового кріплення; встановлення запобіжного кріплення; розвантаження упорної стійки; підтягування упорної стійки до приводної станції домкратом; розвантаження опорних стійок приводної станції; пересування приводної станції за допомогою гідродомкратів; відновлення стійки аркового кріплення; пересування конвеєра за допомогою гідродомкратів секції механізованого кріплення за «хвильовою схемою»; кріплення приводної станції згідно з паспортом. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: основи гідропривода; будова, принцип дії та правила безпечної експлуатації скребкового конвеєра; будова, правила експлуатації секцій механізованого кріплення; порядок дій під час засування скребкового конвеєра; будова і правила експлуатації розпірних домкратів приводної станції; будова й порядок встановлення тимчасового кріплення різних типів; технологія й послідовність дій під час виконання кінцевих операцій; паспорт кріплення очисного вибою; паспорт кріплення сполучення; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: керування розпірним домкратом приводної станції скребкового конвеєра; керування скребковим конвеєром; зведення запобіжного кріплення різних типів; робота з теслярським інструментом; керування гідродомкратами секцій механізованого кріплення; навантаження гірничої маси на вибійний конвеєр; робота із застосуванням засобів малої механізації; дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання лісоматеріали лопата, молот, клевак, пила, оббирник, сокира клинові стійки тертя, гідростійки, розпірні домкрати, засоби малої механізації |
| ГРОЗ — 1.7 | Проведення ніш і берм |
| Основні трудові дії: проведення ніш і берм буропідривним способом; проведення ніш і берм за допомогою відбійного молотка, у разі неможливості ведення буропідривних робіт; навантаження відбитої гірничої маси на вибійний конвеєр; кріплення ніш і берм згідно з паспортом. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: фізико-механічні властивості гірських порід; паспорт проведення та кріплення ніш і берм; паспорт ведення буропідривних робіт; будова і правила експлуатації перфораторів, електросвердла, пневмосвердла, відбійного молотка; будова й порядок встановлення запобіжних кріплень різних типів; кріплення ніш і берм індивідуальним кріпленням (рудстійки, стійки тертя, гідростійки); основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: буріння шпурів за допомогою перфоратора, електросвердла, пневмосвердла; навантаження гірничої маси на вибійний конвеєр; зведення тимчасового кріплення; кріплення ніш і берм індивідуальним кріпленням; руйнування вугільного масиву за допомогою відбійного молотка; робота з теслярським інструментом; дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання лісоматеріал, бурові штанги й коронки лопата, молот, клевак, пила, клин, оббирник, сокира перфоратор, електросвердла, пневмосвердла, відбійний молоток, клинові стійки тертя, гідростійки |
| ГРОЗ — 2.1 | Проведення печей, просіків, розрізів лав, монтажних камер |
| Основні трудові дії: огляд покрівлі та вибою виробки, опускання нависань, обтягування замкових з’єднань; доставляння матеріалів у вибій виробки; встановлення тимчасового кріплення; проведення виробки буропідривним способом; проведення виробки комбайновим способом; зведення постійного кріплення; нарощування вентиляційного поставу; нарощування поставу скребкового конвеєра. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: фізико-механічні властивості гірських порід; паспорт проведення та кріплення виробки; паспорт ведення буропідривних робіт; будова і правила експлуатації перфоратора, електросвердла, пневмосвердла, відбійного молотка; будова і правила експлуатації нарізних комбайнів; конструкції й порядок зведення тимчасового кріплення; порядок встановлення і правила експлуатації індивідуального кріплення (рудстійки, клинові стійки тертя, гідростійки, посадкові стійки); правила експлуатації скребкових конвеєрів, маневрових лебідок; будова, порядок монтажу-демонтажу, обслуговування вентиляційного трубопроводу; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: буріння шпурів за допомогою перфоратора, електросвердла, пневмосвердла згідно з паспортом виконання буропідривних робіт; встановлення індивідуального кріплення; навантаження гірничої маси на скребковий конвеєр; експлуатація маневрових лебідок; монтаж-демонтаж та обслуговування вентиляційного трубопроводу; нарощування скребкового конвеєра; робота з використанням засобів малої механізації; дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання лісоматеріал, вентиляційний рукав, трос для навішування вентпоставу, бурові штанги й коронки лопата, молот, клевак, пила, оббирник перфоратор, електросвердла, пневмосвердла, відбійний молоток, риштачні секції, клинова стійка тертя, гідростійка, засоби малої механізації |
| ГРОЗ— 2.2 | Буріння шпурів для зміцнення масиву |
| Основні трудові дії: перевірка стану кріплення, усунення нависань гірничої маси, у разі потреби встановлення додаткового кріплення; видалення вугілля із зони виконання робіт; відключення конвеєра (фіксування у відключеному положенні кнопки «Стоп конвеєр!»); доставляння до місця роботи необхідної кількості запчастин, інструменту та пристроїв; перевірка справності бурильного інструменту й механізмів; розмічування місця буріння; буріння необхідної кількості шпурів у вугіллі і м’яких породах; монтаж нагнітальної установки, участь у перевірці працездатності установки та герметичності високонапірної магістралі; огляд робочого простору після завершення роботи; демонтаж інструменту і пристосувань. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: фізико-механічні властивості гірських порід; правила керування покрівлею; будова і правила експлуатації перфоратора, електросвердла, пневмосвердла; правила керування скребковим конвеєром; будова і правила експлуатації нагнітальної установки; характеристики смол для зміцнення; технічний паспорт проведення робіт; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: опускання нависань гірничої маси за допомогою оббирника; складування у вибої інструментів, пристосувань і обладнання; буріння за допомогою ручних інструментів та механізмів; нагнітання зміцнювальних сумішей у породний масив через пробурені шпури; робота зі встановлення анкерного кріплення; дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання анкерокомплекти, лісоматеріали, бурові штанги й коронки бурильний інструмент, оббирник нагнітальна установка, перфоратор, електросвердла, пневмосвердла |
| ГРОЗ — 2.3 | Виймання корисної копалини відбійним молотком під час проведення гезенків, печей і просіків на похилих пластах. Обслуговування та ремонт відбійних молотків |
| Основні трудові дії: приведення сполучення в безпечний стан перед проведенням гірничої виробки; підготування відбійного молотка; виконання врубу за наявності м’яких пачок вугілля; встановлення помосту для створення опори на стійках кріплення; зведення запобіжного кріплення; виймання гірничої маси на один захід; встановлення постійного кріплення; навантаження гірничої маси у транспортні засоби; огляд відбійного молотка; доливання масла у відбійний молоток; продування і приєднання шланга до відбійних молотків; заміна пік, гнучкого шланга, несправних пружин. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: фізико-механічні властивості вугілля і вмісних порід; послідовність виймання гірничої маси за допомогою відбійного молотка; будова та правила технічної експлуатації відбійного молотка; технологія доставляння лісоматеріалів у вибій; паспорт проведення виробки та кріплення виробки; типи мастильних матеріалів; причини дефектів і ламання відбійних молотків; технологія й послідовність дій під час обслуговування та ремонту відбійних молотків; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: робота відбійним молотком під час виймання корисної копалини; визначення структури й текстури гірської породи; робота зі зведення постійного кріплення; робота зі зведення помосту й запобіжного кріплення; ремонт і технічне обслуговування відбійного молотка; визначення несправностей у роботі відбійного молотка; заміна пік, гнучкого шланга, несправних пружин; дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання лісоматеріал, повітроподавальний рукав, піки, пружини, індустріальне масло ножівка для дерева, клевак, лопата, сокира, гайкові ключі, молоток відбійний молоток |
| ГРОЗ — 3 | Зведення бутової смуги |
| Основні трудові дії: оббирання нависань породи над місцем встановлення скреперної лебідки; встановлення та кріплення скреперної лебідки; огляд стану дерев’яного кріплення бутової смуги (у разі потреби відновлення вибитих і заміна несправних стійок); буріння шпурів у бутовому штреку; проведення буропідривних робіт; встановлення обвідного ролика, підтримувальних блоків на довжину бутової смуги, монтаж канату і кріплення скрепера; підготовка дороги в бутовій смузі; транспортування породи в бутову смугу за допомогою скрепера. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: фізико-механічні властивості гірських порід; правила й методи керування покрівлею; будова і правила експлуатації перфоратора, електросвердла, пневмосвердла, відбійного молотка; паспорт ведення буропідривних робіт; будова і правила експлуатації закладного обладнання; правила встановлення скреперної лебідки та обвідного ролика; технічний паспорт проведення робіт; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: приведення в безпечний стан місця встановлення скреперної лебідки; зведення тимчасового кріплення; встановлення (заміна) рудстійок; буріння шпурів за допомогою перфоратора, електросвердла, пневмосвердла; встановлення й керування скреперною лебідкою; транспортування породи в бутову смугу за допомогою закладного обладнання; дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання Лісоматеріал, бурові штанги й коронки лопата, молот, клевак, пила, оббирник, сокира обладнання для закладних робіт, ручні бурильні механізми |
| ГРОЗ — 4.1 | Нарощування (скорочення) конвеєрів |
| Основні трудові дії: доставляння до місця нарощування необхідної кількості риштаків і відрізків ланцюга; роз’єднання скребкового ланцюга у приводній станції за допомогою храпового механізму і стопорної колодки; роз’єднання скребкового ланцюга в кінцевій станції; нарощування риштачного поставу на необхідну кількість риштаків із подовженням нижнього, а потім верхнього ланцюгів; кріплення кінцевої головки; опробування роботи в холостому режимі; скорочення конвеєра — у зворотному порядку. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: будова, правила експлуатації й технічна характеристика скребкового конвеєра; технологія й послідовність дій під час нарощування-скорочення скребкового конвеєра; правила керування розпірним домкратом; технологічний паспорт проведення робіт; правила роботи із застосуванням засобів малої механізації; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: роз’єднання ланцюга за допомогою храпового механізму; монтаж-демонтаж риштачного поставу; подовження-скорочення верхнього та нижнього ланцюга; керування скребковим конвеєром; кріплення кінцевої і приводної головок; робота із застосуванням засобів малої механізації; подання сигналів під час виконання робіт; дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання гайки, болти, сполучні ланки ланцюга гайкові ключі, лом, клевак, молот, оббирник риштак, скребковий ланцюг, ручна лебідка |
| ГРОЗ— 4.2 | Обслуговування та ремонт конвеєрів |
| Основні трудові дії: огляд риштачного поставу, ланцюга, зірок, гідромуфти, болтових з’єднань, кріплення приводів, сполучення риштаків; перевірка рівня масла в редукторах, робочої рідини в гідромуфтах; доливання в разі потреби; заміна зношених елементів у ремонтну зміну; перевірка пускової сигналізації. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: основи ощадливого виробництва; типи мастильних матеріалів і робочих рідин; причини порушень у роботі скребкового конвеєра та способи їх усунення; будова, правила експлуатації й технічна характеристика скребкового конвеєра; правила й порядок проведення технічного обслуговування скребкових конвеєрів; правила й порядок ремонту складових частин і вузлів конвеєра; правила роботи із застосуванням засобів малої механізації; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: визначення дефектів і порушень у роботі скребкового конвеєра; виконання технічного обслуговування скребкового конвеєра; заміна окремих деталей і вузлів скребкового конвеєра; робота із застосуванням засобів малої механізації; дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання гайки, болти, сполучні ланки ланцюга гайкові ключі, лом, клевак, молот риштаки, відрізки скребкового ланцюга, ручна лебідка |
| ГРОЗ — 5 | Обслуговування та ремонт секцій механізованого кріплення і кріплення сполучення |
| Основні трудові дії: огляд секцій механізованого кріплення; заміна рукава високого тиску: розвантаження силового гідродомкрата, витягання фіксувальних скоб з обох боків несправного рукава, від’єднання несправного рукава високого тиску; приєднання справного рукава високого тиску із подальшим фіксуванням скобами; заміна гідравлічної стійки: встановлення тимчасового кріплення перекриття, від’єднання штока гідравлічної стійки від верхнього перекриття механізованого кріплення, розвантаження несправної гідравлічної стійки, від’єднання рукава високого тиску, витягання несправної гідравлічної стійки, монтаж справної гідравлічної стійки у зворотному порядку; заміна домкрата механізованого кріплення: від’єднання домкрата від основи секції і скребкового конвеєра, засування штока в порожнину домкрата, від’єднання рукава високого тиску, витягання несправного домкрата, монтаж справного домкрата у зворотному порядку; заміна ущільнювального кільця: розвантаження силового гідродомкрата, витягання фіксувальної скоби, від’єднання рукава високого тиску, витягання несправного кільця ущільнювача, встановлення справного кільця ущільнювача, приєднання рукава високого тиску, встановлення фіксувальної скоби. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: основи гідроприводу; будова, правила експлуатації та технічні характеристики секцій механізованого кріплення; будова та правила поводження з гідравлічною системою механізованого кріплення; методи визначення несправностей секцій механізованого кріплення; технологія й послідовність дій із заміни окремих деталей і вузлів секції механізованого кріплення; порядок встановлення тимчасового кріплення; правила роботи із засобами малої механізації; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: визначення несправностей секцій механізованого кріплення і кріплення сполучення; виконання робіт із заміни окремих деталей і вузлів секцій механізованого кріплення; дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання лісоматеріал, цвяхи, обшивний матеріал, глина лом, клевак, молоток, лопата, навіси, рулетка блоки стійкові, блок керування, гідравлічні стійки, гідравлічний домкрат, засоби малої механізації |
| ГРОЗ — 6 | Доставляння матеріалів та обладнання в лаву |
| Основні трудові дії: доставляння запчастин і обладнання в лаву й на верхню кінцеву ділянку очисного вибою вручну; доставляння запчастин і обладнання в лаву й на верхню кінцеву ділянку очисного вибою скребковим конвеєром; укладання лісоматеріалів на нерухомий конвеєр; зняття з конвеєра лісоматеріалів за задній уздовж руху кінець; видавання запчастин і матеріалів з очисного вибою скребковим конвеєром або вручну; складування лісоматеріалів уздовж конвеєра. Знання, необхідні для виконання трудових функцій: технологія й послідовність дій під час доставляння-видавання матеріалів та обладнання скребковим конвеєром; технологія й послідовність дій під час доставляння-видавання матеріалів та обладнання вручну; будова та правила безпечної експлуатації вибійного скребкового конвеєра; правила й порядок подання сигналів під час роботи скребкового конвеєра; основи ощадливого виробництва; вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: доставляння-видавання матеріалів і обладнання в лаву скребковим конвеєром; доставляння-видавання матеріалів і обладнання в лаву вручну; керування скребковим конвеєром; подання сигналів під час доставляння обладнання та матеріалів у лаву; складування матеріалів у лаві; робота із застосуванням засобів малої механізації; дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання - лом, лопата, молот засоби малої механізації, ручна лебідка |
| СФ — 1.1 | Дотримання правил безпеки у вугільних шахтах |
| Знання, необхідні для виконання трудових функцій: вимоги безпеки, що висуваються до Гірника очисного забою (загальні вимоги, вимоги безпеки перед початком роботи, вимоги безпеки під час роботи, вимоги безпеки в аварійних ситуаціях, вимоги безпеки після закінчення роботи, основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники на виробництві, безпечна організація роботи й утримання робочого місця); вимоги щодо застосування, утримання і зберігання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту; вимоги законодавства в галузі охорони довкілля; заходи електробезпеки. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: застосування безпечних прийомів праці під час виконання технологічних операцій, експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, роботи з електрообладнанням; безпечне виконання операцій відповідно до технологічних карт; дії в аварійних ситуаціях відповідно до Плану ліквідації аварій; поведінка в небезпечних умовах; турбота про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей навколо у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; дотримання вимог професійного стандарту. |
| СФ — 1.2 | Дотримання заходів пожежної безпеки, пилогазового режиму |
| Знання, необхідні для виконання трудових функцій: вимоги Правил пожежної безпеки та інструкцій із пожежної безпеки; положення пилогазового режиму; позиції Плану ліквідації аварій. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: дії під час пожежі; використання первинних засобів пожежогасіння; дії в аварійних ситуаціях відповідно до Плану ліквідації аварій; поведінка в небезпечних умовах. |
| СФ — 1.3 | Дотримання законодавчих і внутрішньокорпоративних вимог з охорони праці та промислової безпеки |
| Знання, необхідні для виконання трудових функцій: Закон України «Про охорону праці»; вимоги законодавчих актів і внутрішньокорпоративних Положень (Процедур) з охорони праці та промислової безпеки; положення інструкції з охорони праці за професією. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: виконання своїх обов’язків відповідно до інструкції з охорони праці за професією; виконання положень Закону України про охорону праці та вимог внутрішньокорпоративних Положень (Процедур) з охорони праці та промислової безпеки. |
| СФ — 1.4 | Дотримання вимог Положення про табельний облік, нарядну систему і правил внутрішнього трудового розпорядку |
| Знання, необхідні для виконання трудових функцій: положення про нарядну систему; правила внутрішнього трудового розпорядку; вимоги табельного режиму; положення колективного договору підприємства; маршрут прямування на роботу і з роботи. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: виконання вимог трудової дисципліни та регламенту виконання робіт; узгодження спільних робіт з іншими працівниками. |
| СФ — 2 | Надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків |
| Знання, необхідні для виконання трудових функцій: правила і прийоми надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі аварії, нещасного випадку або гострого захворювання; місце знаходження засобів для надання першої долікарської допомоги (аптечок, шин, носилок); укомплектованість і термін придатності препаратів, що є в аптечці. Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: визначення характеру ушкоджень і ступеня загрози здоров’ю та життю потерпілих у разі нещасних випадків; надання першої медичної допомоги в разі різних видів травм (ураження електричним струмом, поранення, вивиху, переломів, зупинки кровотечі, опіків тощо); перенесення постраждалих від місця нещасного випадку до стовбура. |

# Основні терміни

Вид трудової діяльності – набір трудових функцій, які виконуються в межах професії.

Висококваліфіковані працівники – працівники підприємства, що володіють винятковими навичками, вміннями та знаннями з професії (виду трудової діяльності).

Кваліфікація – готовність працівника до якісного виконання конкретних функцій у межах певного виду трудової діяльності. Також – формальний результат освоєння професійних компетенцій (у вигляді посвідчення), що відповідають вимогам до виконання трудової діяльності в межах професії (вимог професійного стандарту).

Кваліфікаційний розряд (рівень) – сукупність вимог до професійних компетенцій працівників, що диференціюються за параметрами складності, нестандартності трудових дій, відповідальності і самостійності.

Кластер трудових функцій – структурний елемент професійного стандарту, який є цілісною, завершеною і значущою для цього виду трудової діяльності функцією. Може складатися з набору трудових дій або інших трудових функцій.

Професійний стандарт – затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентностей, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій. Професійні стандарти описують вимоги до виконання працівниками трудових функцій (задачі професійної діяльності) та необхідні для цього здатності (компетентності).

Професійний стандарт використовується для:

- добору персоналу на підприємство;

- проведення оцінювання кваліфікації працівників підприємства, а також випускників закладів професійної освіти;

- формування навчальних програм усіх рівнів професійного навчання персоналу на виробництві, а також для розробки навчально-методичних матеріалів до цих програм;

- вирішення широкого кола завдань у галузі управління персоналом (розробки стандартів підприємства, систем мотивації та стимулювання персоналу, посадових інструкцій; тарифікації посад; відбору, добору та атестації персоналу, планування кар'єри);

- проведення процедур стандартизації й уніфікації в межах галузі професійної діяльності (встановлення і підтримання єдиних вимог до змісту і якості професійної діяльності, упорядкування видів трудової діяльності тощо).

Сфера професійної діяльності (вид економічної діяльності) – сукупність видів трудової діяльності, що має загальну інтеграційну основу і передбачає схожий набір професійних компетенцій для їх виконання. Є об'єктом класифікації «Класифікатора видів економічної діяльності» (КВЕД 009:2010).

Підприємство – виробниче підприємство.

Працівник (співробітник) організації – особа, яка обіймає будь-яку одиницю в штатному розкладі організації або виконує певні види робіт в організації поза штатним розкладом.

Трудова дія – найпростіша (елементарна) виробнича операція, що виконується працівником для реалізації своєї трудової функції.

Трудова функція – це система трудових дій, обумовлена технологічним процесом. Трудові функції поділяються на:

- спеціальні – специфічні для певної професії;

- загальні (наскрізні) – єдині для галузі професійної діяльності.

Умови праці – сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працівника (тривалість зміни, додаткова відпустка, запиленість, шум, вібрація, електромагнітне випромінювання, робота на висоті).

# Технічні характеристики стандарту

8.1. Розробники професійного стандарту:

Керівник експертної групи

| Начальник відділу з навчання Департаменту з управління персоналом вугледобичі ДТЕК | Гасіс Н.М. |
| --- | --- |

Учасники експертної групи

| Начальник відділу з забійного устаткування Департаменту з енергомеханічного забезпечення | Гнатенко Д.А. |
| --- | --- |
| Менеджер відділу з шахтного транспорту Департаменту з виробництва | Черевань В.І. |
| Директор ОП «Учбово - курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК Ровенькіантрацит» | Лілікович В.І. |
| Директор ОП «Центр підготовки кадрів» ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» | Епштейн О. Б. |
| В.о. керівника Філії «Учбово - курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» | Дичко Ю.В. |
| Директор Філії «Учбово - курсовий комбінат» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» | Василенко М.М. |
| Старший майстер виробничого навчання Філії «Учбово - курсовий комбінат» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» | Фесенко Н.А. |
| Завідуючий учбовою частиною Філії «Учбово - курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» | Оберюхтин М. О. |
| Майстер виробничого навчання ОП «Центр підготовки кадрів» ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» | Ковальов В. І. |
| Майстер виробничого навчання ОП «Центр підготовки кадрів» ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» | Дерваль В. Н. |
| В.о. заступника директора з учбової роботи ОП «Центр підготовки кадрів» ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» | Самарська І.М. |
| Майстер виробничого навчання ОП «Центр підготовки кадрів» ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» | Булаєв В.П. |
| Заступник директора з учбово-практичної роботи ТОВ «ДТЕК Ровенькіантрацит» | Філін Д.М. |
| Технічні консультанти |

| Начальник відділу з охорони праці Департаменту з охорони праці та промислової безпеки | Берло В.Г. |
| --- | --- |
| Менеджер відділу з підготовчих робіт Департаменту з виробництва | Грома В.В. |
| Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук Національного гірничого університету | Демченко Ю. І. |
| Наукові консультанти |  |
| Завідуючий кафедри підземної розробки родовищ, доктор технічних наук, професор Національного гірничого університету | Бондаренко В. І. |
| Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук Національного гірничого університету | Медяник В.Ю. |
| Літературний редактор |  |
| Ведучий спеціаліст відділу з навчання Департаменту з управління персоналом дирекції вугледобичі ДТЕК | Сільченко С. О. |
| Рецензенти |  |

8.2. Номер стандарту:

8.3. Дата затвердження стандарту:

8.4. Організація, що затвердила професійний стандарт:

___________________________________________________________________

(галузева рада, ФРУ)

8.5. Дата наступного перегляду стандарту:

8.6. Лист реєстрації змін професійного стандарту

| № з/п | Зміни в професійному стандарті | Дата внесення змін |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |